VLIESGEVEL, ALUMINIUMPROFIEL (SCHÜCO AOC50/60SG-TI vliesgevelprofielsysteem).

Fabrikaat: 	Schüco International K.G.

Systeem: 	Add On Construction – Steel, AOC50SG-TI/AOC60SG-TI

Toelichting: 	Thermisch hoogwaardig geïsoleerd vliesgevel-opzetsysteem, op houten achterconstructie. Structureel beglaasd. Profielbreedte 50/60mm.

Duurzaamheid: 	Passiefhuis gecertificeerd (Passivhaus Institut Darmstadt).

Essentiële kenmerken:

Waterdichtheid: (EN 12154) (klasse) < RE 1.200

Weerstand tegen windbelasting: (EN 13116) (kN/m2) < 3,0.

Geluidsisolatie Rw (C,Ctr) (EN-ISO 717-1) (dB):

Geluidsisolatie volgens bouwfysische rapportage.

Warmtedoorgangscoëfficiënt globaal (Uw) (EN-ISO 10077-1) (W/(m2.K)): < 1.65W/m2K.

Uw waarde volgens EPC berekening  / BENG eisen (NTA8800).

Warmtedoorgangscoëfficiënt profiel (Uf) (EN-ISO 10077-1) (W/(m2.K)):  0,70

Luchtdoorlatendheid: (EN 12152): klasse AE 900.

Inbraakwerendheid (EN 1627-2019) (weerst.kl): RC2

Producteigenschappen:

Afmetingen en indeling: volgens tekening

Profielbreedte:

AOC50SG-ST: 50mm.

AOC60SG-ST: 60mm

Stijl en regelprofielen: stalen T profielen.

Achterconstructie: levering door derden. Stalen stijl en regelprofielen. Afmetingen volgens berekeningen leverancier/constructeur.

Ontwatering en beluchting: verborgen ontwatering op basis van 3 niveau’s

Aluminiumlegering (EN 573-3-2013): AlMgSi0,5F22 (EN-AW 6060 T60).

oppervlaktebehandeling (Qualanod): geanodiseerd, C0, laagdikte (µm): 20.

Glasdikte: 8 – 64mm.

Glasgewicht: i.o.m. leverancier.

Glasafstandhouders:

Spacers: EN1279: 	aluminium/2 delig RVS

Kunststof kommetjes (pockets) t.b.v. bevestiging glas met toggles

Beglazingssysteem:

- natte siliconen kitvoeg

- vlakke EPDM voeg

- U vormige EPDM voeg

Onderdelen:

Beglazing (EN 1279-5): meerbladig isolerend glas: Ug volgens EPC berekening.

Beglazing (EN 14449): doorvalveilig en letselwerend glas waar van toepassing.

Paneel: indien van toepassing, waar aangegeven op tekening.

Sandwichpaneel: buitenbeplating: aluminium paneel, binnenbeplating: aluminium paneel.

Vulling: PUR.

Raam: inzetelement, indien van toepassing, waar aangegeven op tekening.

Deur: inzetelement, indien van toepassing, waar aangegeven op tekening.

.

Toebehoren:

- bevestigingsmiddelen: houtschroeven art. nr. 225217

- afdichtingsvoorzieningen

- aansluitingsvoorzieningen

Stelwerk gevelvullingen( NPR 3675-92) alle gevelvullingen aansluiten op de omringende constructie als aangegeven in de praktijkrichtlijn en volgens voorschriften fabrikant.