ALUMINIUM KOZIJN/RAAM THERMISCH GEÏSOLEERD (SCHÜCO AWS120-CC-SI).

Fabrikaat: 	Schüco International K.G.

Systeem: 	Aluminium Window System, AWS 120-CC SI

Toelichting: 	Thermisch zeer hoogwaardig geïsoleerd verbond-kozijn/raamsysteem, inbouwdiepte 120 mm, voor HR+++ triple glas binnenruit i.c.m. enkel glas buitenruit.

Duurzaamheid: 	C2C zilver gecertificeerd.

Essentiële kenmerken:

Waterdichtheid: (NEN-EN 12208) tot klasse E900.

Weerstand tegen windbelasting: (NEN-EN 12210) klasse C5/B5.

Geluidsisolatie Rw (C,Ctr) (EN-ISO 717-1) (dB): vast glas tot max. 56(-1,-5)dB, draaiende delen tot max. 53(-1,-4)dB i.c.m. akoestische beglazing / BENG eisen (NTA8800).

Geluidsisolatie volgens bouwfysische rapportage.

Warmtedoorgangscoëfficiënt globaal (Uw) (EN-ISO 10077-1) (W/(m2.K)): < 1.0W/m2K.

Uw waarde volgens EPC berekening.

Warmtedoorgangscoëfficiënt profiel (Uf) (EN-ISO 10077-1) (W/(m2.K)):  0,85 Waarde afhankelijk van profielcombinatie.

Luchtdoorlatendheid: (NEN-EN 12207): klasse 4.

Bedieningskracht ramen (EN 13115): klasse 1

Bedieningskracht ramen (EN 13115): klasse 2

Mechanische bedrijfszekerheid (EN 13115): klasse 4

Mechanische duurzaamheid bewegende delen (EN 12400): klasse 3

Inbraakwerendheid (EN 1627-2019) (weerst.kl): RC2

Inbraakwerendheid (EN 1627-2019) (weerst.kl): RC3

Producteigenschappen:

Systeemvarianten:

- AWS120-AC SI: Akoestische variant met hoge geluidsisolatie in geopende ventilatiestand.

Bewegingsspecificatie volgens tekening:

- Vast glas (binnenvleugel te openen voor onderhoud)

- Draai-kiep (binnen en buitenvleugel ontkoppelbaar voor onderhoud)

- Kiep voor draai met draaistandblokkering

- Draai

- Kiep

- Stolpraam, draai-kiep/draai

- Bovenlicht

Afmetingen b x h (mm) en indeling elementen: volgens tekening

Profiel: Schüco AWS120-CC SI kozijn/raamprofiel, thermisch onderbroken, 5 kamersysteem.

Profielbreedte kozijnprofielen: aanzichtbreedte 84,5mm/115mm, afhankelijk van profieltype.

Profielbreedte vleugelprofielen: aanzichtbreedte 35,5mm.

Profieldiepte kozijnprofiel: 120mm.

Profieldiepte vleugelprofiel: 130mm.

Ontwatering en beluchting: verborgen ontwatering en beluchting

Ontwatering en beluchting: via windkapjes

Aluminiumlegering (EN 573-3-2013): AlMgSi0,5F22 (EN-AW 6060 T60).

Isolatorprofiel: PA polyamide / PT polythermide

Geoptimaliseerde middendichting met schuimkern.

Glassponningisolatie

oppervlaktebehandeling (Qualanod): geanodiseerd, laagdikte (µm): 20.

oppervlaktebehandeling (Qualicoat): gepoedercoat, laagdikte (µm): 60.

oppervlaktebehandeling (Qualicoat): 2 laags gepoedercoat, laagdikte (µm): 90.

oppervlaktebehandeling (Qualicoat): gepoedercoat met vooranodisatie, laagdikte (µm): 60. (kustgebieden, zwembaden en industriële omgeving).

Garantie: 10 jaar niet afbouwende garantie op oppervlaktebehandeling volgens voorwaarden Schüco.

Kleur: poedercoating: …., volgens kleur en materiaalstaat.

Kleur: anodisatie: …., volgens kleur en materiaalstaat.

Voor kleurcodes zie ook https://schueco.bonomat.com

Bicolor: kleur binnen:…   - kleur buiten:…

glansgraad: 70% (standaard)

glansgraad: 30% (mat)

Glasdikte: buitenbeglazing 4mm – 10mm, binnenbeglazing 24mm – 50mm.

Beglazingssysteem: droog met EPDM-dichtingen.

Onderdelen:

Beglazing (EN 1279-5): meerbladig isolerend glas: Ug volgens EPC berekening.

Beglazing (EN 14449): doorvalveilig en letselwerend glas waar van toepassing.

Zonwering: in de spouw tussen buiten en binnenbeglazing opgenomen Schüco CCB Lamellenjalouzie. Inbouwdiepte 25mm, Elektromechanisch bediend, aansluitspanning 24V.

Hang- en sluitwerk: AvanTec Simply Smart, verdekt liggend beslag met inbouwbediening en schildloze greep.

Hang- en sluitwerk: extra beslagopties i.o.m. leverancier:

- Sluitondersteuning

- Dichtvalbeveiliging

- Openingsbegrenzer

- TipTronic Simply Smart, elektromechanisch beslag.

Toebehoren:

- afdichtingsvoorzieningen

- aansluitingsvoorzieningen

- bevestigingsmiddelen: in RVS uitvoering

Stelwerk gevelvullingen( NPR 3675-92) alle gevelvullingen aansluiten op de omringende constructie als aangegeven in de praktijkrichtlijn en volgens voorschriften fabrikant.