BRANDWEREND ALUMINIUM KOZIJN/RAAM THERMISCH GEÏSOLEERD (SCHÜCO AWS60-FR30 AWS70-FR30).

Fabrikaat: 	Schüco International K.G.

Systeem: 	Aluminium Window System, AWS 65

Toelichting: 	Thermisch geïsoleerd 30 minuten brandwerend kozijn/raamsysteem, EW30/EI30.

Inbouwdiepte:	AWS60-FR30, 60mm. AWS70-FR30, 70mm.

CE markering:	Volgens EN 16034 en EN 14351-1

Essentiële kenmerken:

Waterdichtheid: (NEN-EN 12208) klasse 9A.

Weerstand tegen windbelasting: (NEN-EN 12210) klasse C5/B5.

Geluidsisolatie Rw (C,Ctr) (EN-ISO 717-1) (dB): tot max. 47(-1,-4)dB i.c.m. akoestische beglazing.

Geluidsisolatie volgens bouwfysische rapportage.

Warmtedoorgangscoëfficiënt globaal (Uw) (EN-ISO 10077-1) (W/(m2.K)): < 1.65W/m2K.

Uw waarde volgens EPC berekening / BENG eisen (NTA8800).

Warmtedoorgangscoëfficiënt profiel (Uf) (EN-ISO 10077-1) (W/(m2.K)):

Luchtdoorlatendheid: (NEN-EN 12207): klasse 4.

Bedieningskracht ramen (EN 13115): klasse 1

Mechanische bedrijfszekerheid (EN 13115): klasse 4

Mechanische duurzaamheid bewegende delen (EN 12400): klasse 3

Inbraakwerendheid (EN 1627-2019) (weerst.kl): RC2

Inbraakwerendheid (EN 1627-2019) (weerst.kl): RC3

- Voor vleugelprofielen vanaf profielgroep III-A

Brandwerendheid (EN 13501-2) (klasse): EI30.

Brandwerendheid (EN 13501-2) (klasse): EW30.

Producteigenschappen:

Systeemvarianten:

- AWS60-FR30: inbouwdiepte 60mm

- AWS70-FR30: inbouwdiepte 70mm

Bewegingsspecificatie volgens tekening:

- Vast glas

- Draai

Afmetingen vleugel b x h (mm): > 700mm x 1080mm

Afmetingen vleugel b x h (mm): < 1300mm x 1900mm

Afmetingen b x h (mm) en indeling elementen: volgens tekening

Profiel: Schüco AWS60/AWS70 kozijn/raamprofiel, thermisch onderbroken, 3 kamersysteem.

Profielbreedte kozijnprofielen: aanzichtbreedte 76mm afhankelijk van profieltype.

Profielbreedte vleugelprofielen: aanzichtbreedte 33mm – 61mm, afhankelijk van vleugelafmetingen.

Ontwatering en beluchting: verborgen ontwatering en beluchting

Ontwatering en beluchting: via windkapjes

Aluminiumlegering (EN 573-3-2013): AlMgSi0,5F22 (EN-AW 6060 T60).

Isolatorprofiel: PA polyamide / PT Polythermide

oppervlaktebehandeling (Qualanod): geanodiseerd, laagdikte (µm): 20.

oppervlaktebehandeling (Qualicoat): gepoedercoat, laagdikte (µm): 60.

oppervlaktebehandeling (Qualicoat): 2 laags gepoedercoat, laagdikte (µm): 90.

oppervlaktebehandeling (Qualicoat): gepoedercoat met vooranodisatie, laagdikte (µm): 60. (kustgebieden, zwembaden en industriële omgeving).

Garantie: 10 jaar niet afbouwende garantie op oppervlaktebehandeling volgens voorwaarden Schüco.

Kleur: poedercoating: …., volgens kleur en materiaalstaat.

Kleur: anodisatie: …., volgens kleur en materiaalstaat.

Voor kleurcodes zie ook https://schueco.bonomat.com

Bicolor: kleur binnen:…   - kleur buiten:…

glansgraad: 70% (standaard)

glansgraad: 30% (mat)

Glasdikte: 27mm – 37mm.

Beglazingssysteem: droog met EPDM-dichtingen.

Onderdelen:

Beglazing: brandwerend isolatieglas EI30/EW30.

Beglazing (EN 1279-5): meerbladig isolerend glas: Ug volgens EPC berekening.

Beglazing (EN 14449): doorvalveilig en letselwerend glas waar van toepassing.

Hang- en sluitwerk:

- AvanTec Simply Smart, verdekt liggend beslag met inbouwbediening en schildloze greep.

- Zelfvergrendelend mechanisme in brandgeval.

- TipTronic Simply Smart, elektromechanisch beslag. Aansluiten op brandmeldinstallatie en v.v. noodstroomvoorziening volgens opgave brandveiligheidsadviseur.

Brandwerende voorzieningen:

In de kozijnen opgenomen brandwerende voorzieningen volgens voorschriften fabrikant.

Toebehoren:

- afdichtingsvoorzieningen

- aansluitingsvoorzieningen

- bevestigingsmiddelen: in RVS uitvoering

Stelwerk gevelvullingen( NPR 3675-92) alle gevelvullingen aansluiten op de omringende constructie als aangegeven in de praktijkrichtlijn en volgens voorschriften fabrikant.