ELEMENTENGEVEL ALUMINIUMPROFIEL (SCHÜCO USC65 elementengevelprofielsysteem).

Fabrikaat: 	Schüco International K.G.

Systeem: 	Elementengevel, USC 65

Toelichting: 	Thermisch geïsoleerd elementengevelsysteem. Profielbreedte 65mm.

Essentiële kenmerken:

Waterdichtheid: (EN 12154) (klasse) < RE 1.200

Weerstand tegen windbelasting: (EN 13116) (kN/m2) < 2,25.

Geluidsisolatie:	Rw (C,Ctr) (EN-ISO 717-1) (dB): max. 47(-2,-6)dB i.c.m. akoestische beglazing.

Geluidsisolatie volgens bouwfysische rapportage.

Warmtedoorgangscoëfficiënt globaal (Uw) (EN-ISO 10077-1) (W/(m2.K)):

Uw waarde volgens EPC berekening / BENG eisen (NTA8800).

Warmtedoorgangscoëfficiënt profiel (Uf) (EN-ISO 10077-1) (W/(m2.K)):  1,8 – 3,3 afhankelijk van systeemvariant en beglazing:

Luchtdoorlatendheid: (NEN-EN 12207): klasse AE.

Inbraakwerendheid (EN 1627-2019) (weerst.kl): RC2

Producteigenschappen:

Systeemvarianten:

- USC65-F, thermisch geïsoleerd profielsysteem. Beglazing met glaslatten.

- USC65-FSG, thermisch geïsoleerd profielsysteem. Beglazing semi structureel.

Afmetingen en indeling: volgens tekening

Profielbreedte: 65mm

Inbouwdiepte stijlprofielen: 125mm – 150mm, volgens berekening.leverancier.

Inbouwdiepte regelprofielen: 124mm – 149mm volgens berekening.leverancier.

Ontwatering en beluchting: verborgen ontwatering via EPDM zadeldichting.

Systeemvoegen: 10mm – 20mm, afhankelijk van toelaatbare vervormingen ruwbouwconstructie.

Aluminiumlegering (EN 573-3-2013): AlMgSi0,5F22 (EN-AW 6060 T60).

oppervlaktebehandeling (Qualanod): geanodiseerd, laagdikte (µm): 20.

oppervlaktebehandeling (Qualicoat): gepoedercoat, laagdikte (µm): 60.

oppervlaktebehandeling (Qualicoat): 2 laags gepoedercoat, laagdikte (µm): 90.

oppervlaktebehandeling (Qualicoat): gepoedercoat met vooranodisatie, laagdikte (µm): 60. (kustgebieden, zwembaden en industriële omgeving).

Garantie: 10 jaar niet afbouwende garantie op oppervlaktebehandeling volgens voorwaarden Schüco.

Kleur: poedercoating: …., volgens kleur en materiaalstaat.

Kleur: anodisatie: …., volgens kleur en materiaalstaat.

Voor kleurcodes zie ook https://schueco.bonomat.com

glansgraad: 70% (standaard)

glansgraad: 30% (mat)

Glasdikte: 22mm – 56mm

Beglazingssysteem: droog met EPDM-dichtingen.

Onderdelen:

Beglazing (EN 1279-5): meerbladig isolerend glas: Ug volgens EPC berekening.

Beglazing (EN 14449): doorvalveilig en letselwerend glas waar van toepassing.

Paneel: indien van toepassing, waar aangegeven op tekening.

Sandwichpaneel: buitenbeplating: aluminium paneel, binnenbeplating: aluminium paneel.

Vulling: PUR.

Raam: inzetelement, indien van toepassing, waar aangegeven op tekening.

Deur: inzetelement, indien van toepassing, waar aangegeven op tekening.

.

Toebehoren:

- afdichtingsvoorzieningen

- aansluitingsvoorzieningen

- bevestigingsmiddelen

Stelwerk gevelvullingen( NPR 3675-92) alle gevelvullingen aansluiten op de omringende constructie als aangegeven in de praktijkrichtlijn en volgens voorschriften fabrikant.